Białobrzegi, 10. 04. 2019 r

Przedmiar robót dla zadania

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej S-7 w m. Kamień gm. Białobrzegi .Zadanie nr 1. ( przewiert sterowany)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 184 os. Borki w Białobrzegach.  Zadanie nr 2. ( przewiert sterowany)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 1662 ul. Spacerowa w Białobrzegach. Zadanie nr 3. ( przewiert sterowany)

Zakres rzeczowy:

- Zadanie nr1 .Wykonanie przewiertów sterowanych pod drogą krajową S-7 w m. Kamień na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej.  (przewiert sterowany)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

-  Przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych rurami PEHD RC o śr 355 mb 77

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o śr. 200 mb. 77

- Studnia rewizyjna z kręgów bet. o śr. 1000 o gł. do 3 m szt. 1

- Roboty pomiarowe, + zajęcie pasa drogowego kpl. 1

Kanalizacja ciśnieniowa

-Przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych rurą PE-100 RC17 o śr.225 mb. 66,5

-Przeciąganie rury przewodowej PE- 90 , mb. 66,5

-Studnia rewizyjna z kręgów betonowych dn. 1200 o gł. do 3,5 m szt. 1

-Roboty pomiarowe + zajęcie pasa drogowego kpl. 1

2. Zadanie nr 2  Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 184 os. Borki w Białobrzegach  ( przewiert sterowany)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

-  Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr 355x8,8mb. 22

- Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 273x8 mb. 22

- Przeciąganie rurociągów przewodowych  o śr. 100-300 mb. 44

Kanalizacja ciśnieniowa.

- Przewiert maszyną do wierceń rurą o śr. 200 , mb. 20

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PE- 110

- Studnia kanalizacyjna rewizyjna o śr. 1000 szt. 1

- Zajęcie pasa drogowego + roboty pomiarowe,kpl. 1

3. Zadanie nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 1662 ul. Spacerowa w Białobrzegach  ( przewiert sterowany)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1. Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr 250 mb. 25

2. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 200 mb. 25

3. Przewiert maszyną do wierceń rurą o śr. PEHD RC 1180X0 , mb. 21

4. Przeciąganie rurociągów przewodowych PE- 80 , mb. 28

5. Studnia kanalizacyjna rewizyjna o śr. 1200 szt. 1

6. Zajęcie pasa drogowego + roboty pomiarowe, kpl. 1

Uwaga:   załączony przedmiar uwzględnia podstawowe elementy wykonania powyższego zadania, należy do wyceny składanej oferty doliczyć opłaty za roboty towarzyszące tj.( roboty ziemne, odtworzeniowe i zabezpieczające, uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń w tym zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi GDDK i A , potrzebnych do zrealizowania danego zadania.

Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie wykonawczym

Inwestor