Białobrzegi, 15. 05. 2019 r

Przedmiar robót dla zadania p.n.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 184 os. Borki w Białobrzegach.  Zadanie nr 1. ( przewiert sterowany)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 1662 ul. Spacerowa w Białobrzegach. Zadanie nr 2. ( przewiert sterowany)

Zakres rzeczowy:

2. Zadanie nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 184 os. Borki w Białobrzegach  ( przewiert sterowany).

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

-  Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr 355x8,8mb. 22

- Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 273x8 mb. 22

- Przeciąganie rurociągów przewodowych  o śr. 100-300 mb. 44

Kanalizacja ciśnieniowa.

- Przewiert maszyną do wierceń rurą o śr. 200 , mb. 20

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PE- 110

- Studnia kanalizacyjna rewizyjna o śr. 1000 szt. 1

- Zajęcie pasa drogowego + roboty pomiarowe,kpl. 1

3. Zadanie nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48 na działce nr ew. 1662 ul. Spacerowa w Białobrzegach  ( przewiert sterowany).

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1. Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami o śr 250 mb. 25

2. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 200 mb. 25

3. Przewiert maszyną do wierceń rurą o śr. PEHD RC 1180X0 , mb. 21

4. Przeciąganie rurociągów przewodowych PE- 80 , mb. 28

5. Studnia kanalizacyjna rewizyjna o śr. 1200 szt. 1

6. Zajęcie pasa drogowego + roboty pomiarowe, kpl. 1

Uwaga:   załączony przedmiar uwzględnia podstawowe elementy wykonania powyższego zadania, należy do wyceny składanej oferty doliczyć opłaty za roboty towarzyszące tj.( roboty ziemne, odtworzeniowe i zabezpieczające, uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń w tym zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi GDDK i A , potrzebnych do zrealizowania danego zadania.

Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie wykonawczym .

Zamawiający: