Białobrzegi, 31.08.2020 r

Przedmiar robot dla zadania

p. n.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w w ul. Cytrynowej i Białej na oś. Nowiny

w Białobrzegach etap IV.

- Wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego  z rur PVC dn. 200 w wykopie +zasypka

mb. 380 w tym:

ul. Biała na odcinku od st. A.18 - B.6 mb.132

ul. Cytrynowa na odcinku BB.3 - BA.5 mb. 187

ul. Żeromskiego BA.8 -BA.5 mb. 61

- Obsadzenie studni rewizyjnych betonowych dn. 1200 na kanale sanitarnym o gł. do 3 m. kpl.12

- Obsadzenie studni inspekcyjnych PVC dn. 425  na kanale sanitarnym o gł. do 3 m              kpl. 4

- Wykonanie odnogi bocznej z rur PVC 160 do granicy posesji (21 szt x 5)  mb. 105

- Odtworzenie nawierzchni drogi ziemne + ( destrukt ) po robotach kanalizacyjnych m2- 600

- Roboty pomiarowo-  geodezyjne + inwentaryzacja kpl.1

- Wymiana gruntu do 50 %  przy zasypywaniu wykopu, m3- 456

Uwaga: załączony przedmiar uwzględnia podstawowe elementy wykonania powyższego zadania, należy do wyceny składanej oferty doliczyć roboty towarzyszące tj. odtworzeniowe,  zabezpieczające, projekt  organizacji ruchu w drogach asfaltowych, potrzebne do zrealizowania danego zadania.

Inwestor

Sporządził:

R. Podkowiak